附件2：

西南大学2013年电子设计竞赛选拔赛参考题目

开关电源模块并联供电系统（1题）

一、任务

设计并制作一个由两个额定输出功率均为16W的8V DC/DC模块构成的并联供电系统（见图1）。

二、要求

1．基本要求

（1）调整负载电阻至额定输出功率工作状态，供电系统的直流输出电压。

（2） 额定输出功率工作状态下，供电系统的效率不低于60%。

（3） 调整负载电阻，保持输出电压，使两个模块输出电流之和且按模式自动分配电流，每个模块的输出电流的相对误差绝对值不大于5%。

（4） 调整负载电阻，保持输出电压，使两个模块输出电流之和且按模式自动分配电流，每个模块的输出电流的相对误差绝对值不大于5%。

2．发挥部分

（1）调整负载电阻，保持输出电压，使负载电流在之间变化时，两个模块的输出电流可在（）范围内按指定的比例自动分配，每个模块的输出电流相对误差的绝对值不大于2%。

（2）调整负载电阻，保持输出电压，使两个模块输出电流之和且按模式自动分配电流，每个模块的输出电流的相对误差的绝对值不大于2%。

（3）额定输出功率工作状态下，进一步提高供电系统效率。

（4）具有负载短路保护及自动恢复功能，保护阈值电流为4.5A（调试时允许有±0.2A的偏差）。

（5）其他。

三、评分标准

|  | 项目 |
| --- | --- |
| 设计报告 | 报告要点 | 主要内容 | 满分 |
|  | 系统方案 | 比较与选择、方案描述 | 2 |
|  | 理论分析 与计算 | DC/DC变换器稳压方法；电流电压检测；均流方法；过流保护。 | 8 |
|  | 电路设计 | 主电路、测控电路原理图及说明 | 6 |
|  | 测试结果 | 测试结果完整性、测试结果分析 | 2 |
|  | 结构与规范性 | 摘要、设计报告正文的结构及图表规范性 | 2 |
|  | 总分 | 20 |
| 基本要求 | 实际制作情况 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 20 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 10 |
|  | 完成第（4）项 | 5 |
|  | 完成第（5）项 | 5 |
|  | 总分 | 50 |

四、说明

（1）不允许使用线性电源及成品的DC/DC模块。

（2）供电系统含测控电路并由供电，其能耗纳入系统效率计算。

（3）除负载电阻为手动调整以及发挥部分（1）由手动设定电流比例外，其他功能的测试过程均不允许手动干预。

（4）供电系统应留出、、、、、参数的测试端子，供测试时使用。

（5）每项测量须在 5秒钟内给出稳定读数。

（6）设计制作时，应充分考虑系统散热问题，保证测试过程中系统能连续安全工作。

基于自由摆的平板控制系统（2题）

一、任务

设计并制作一个自由摆上的平板控制系统，其结构如图 1 所示。

摆杆的一端通过转轴固定在一支架上，另一端固定安装一台电机，平板固定在电机转轴上；当摆杆如图 2 摆动时，驱动电机可以控制平板转动。

二、要求

1．基本要求

（1） 控制电机使平板可以随着摆杆的摆动而旋转（3~5）周，摆杆摆一个周期，平板旋转一周（360º），偏差绝对值不大于 45°。

（2） 在平板上粘贴一张画有一组间距为1cm平行线的打印纸。用手推动摆杆至一个角度（在 30º～45º间），调整平板角度，在平板中心稳定放置一枚1元硬币（人民币）；启动后放开摆杆让其自由摆动。在摆杆摆动过程中，要求控制平板状态，使硬币在5个摆动周期中不从平板上滑落，并尽量少滑离平板的中心位置。

（3） 用手推动摆杆至一个角度（在 45º～60º间），调整平板角度，在平板中心稳定叠放8枚1元硬币，见图2；启动后放开摆杆让其自由摆动。在摆杆摆动过程中，要求控制平板状态使硬币在摆杆的5个摆动周期中不从平板上滑落，并保持叠放状态。根据平板上非保持叠放状态及滑落的硬币数计算成绩。

2．发挥部分

（1） 如图3所示，在平板上固定一激光笔，光斑照射在距摆杆150cm距离处垂直放置的靶子上。摆杆垂直静止且平板处于水平时，调节靶子高度，使光斑照射在靶纸的某一条线上，标识此线为中心线。用手推动摆杆至一个角度（在 30º～60º间），启动后，系统应在15秒钟内控制平板尽量使激光笔照射在中心线上（偏差绝对值＜1cm），完成时以LED指示。根据光斑偏离中心线的距离计算成绩，超时则视为失败。

（2） 在上述过程完成后，调整平板，使激光笔照射到中心线上（可人工协助）。启动后放开让摆杆自由摆动；摆动过程中尽量使激光笔光斑始终瞄准照射在靶纸的中心线上，根据光斑偏离中心线的距离计算成绩。

（3） 其他。

三、说明

- 摆杆可以采用木质、金属、塑料等硬质材料；摆杆长度（固定转轴至电机轴的距离）为100 cm±5cm；摆杆通过转轴固定在支架或横梁上，并能够灵活摆动；将摆杆推起至处释放后,摆杆至少可以自由摆动7个周期以上。摆杆不得受重力以外的任何外力控制。

- 平板的状态只能受电机控制。平板的长宽尺寸为10cm×6cm，可以采用较轻的硬质材料；不得有磁性；表面必须为光滑的硬质平面；不得有凸起的边沿；倾斜一定角度时硬币须能滑落。平板承载重量不小于100g。

- 摆动周期的定义：摆杆被释放至下一次摆动到同侧最高点。

- 摆杆与平板部分电路可以用软质导线连接，但必须不影响摆杆的自由摆动。

- 在完成基本要求部分工作时，需在平板上铺设一张如图4所示画有一组间距为1cm平行线的打印纸（10cm×6cm），平行线与电机转轴平行。

- 非保持叠放状态硬币数为接触平板硬币数减1。接触平板硬币数的定义参见图5。

- 图5-1中接触平板硬币数为1；图5-2中接触平板硬币数为2；图5-3中接触平板硬币数为3。

- 在完成发挥部分工作时，需要在平板上固定安装一激光笔。激光笔的照射方向垂直于电机转轴。激光笔的光斑直径不大于5mm。需在距摆杆150cm处设置一高度可以调整的目标靶子，靶子上粘贴靶纸（A4打印纸），靶纸上画一组间距为1cm的水平平行线。测试现场提供靶子，也可自带。

- 题目要求的各项工作中，凡涉及推动摆杆至某一位置并准备开始摆动时，允许手动操作启动工作，亦可自动启动工作。一旦摆杆开始自由摆动，不得再人为干预系统运行。

- 设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果用附件给出。

四、评分标准

| 设计报告 | 项目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统方案 | 方案比较与选择，系统结构 | 4 |
|  | 理论分析 与计算 | 平板状态测量方法 建模与控制方法 | 6 |
|  | 电路 与程序设计 | 电路设计 程序结构与设计 | 5 |
|  | 测试方案 与结果 | 测试方案 测试结果及分析 | 3 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性 | 2 |
|  | 总分 | 20 |
| 基本要求 | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 30 |
|  | 其他 | 10 |
|  | 总分 | 50 |

智能小车（3题）

# 一、任务

甲车车头紧靠起点标志线,乙车车尾紧靠边界,甲、乙两辆小车同时起动，先后通过起点标志线，在行车道同向而行，实现两车交替超车领跑功能。跑道如图1所示。

- 要求

# 1. 基本要求

（1）甲车和乙车分别从起点标志线开始，在行车道各正常行驶一圈。

（2）甲、乙两车按图1所示位置同时起动，乙车通过超车标志线后在超车区内实现超车功能，并先于甲车到达终点标志线，即第一圈实现乙车超过甲车。

（3）甲、乙两车在完成（2）时的行驶时间要尽可能的短。

# 2. 发挥部分

（1）在完成基本要求（2）后,甲、乙两车继续行驶第二圈，要求甲车通过超车标志线后要实现超车功能，并先于乙车到达终点标志线，即第二圈完成甲车超过乙车，实现了交替领跑。甲、乙两车在第二圈行驶的时间要尽可能的短。

（2）甲、乙两车继续行驶第三圈和第四圈，并交替领跑；两车行驶的时间要尽可能的短。

（3）在完成上述功能后，重新设定甲车起始位置（在离起点标志线前进方向40cm范围内任意设定），实现甲、乙两车四圈交替领跑功能，行驶时间要尽可能的短。

# 三、评分标准

| 设计报告 | 项目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统方案 | 总体方案设计与比较 | 2 |
|  | 理论分析 与计算 | 信号检测与控制 两车之间的通信 节能 | 6 |
|  | 电路 与程序设计 | 电路设计 程序设计 | 7 |
|  | 测试方法 与结果 | 测试方案及测试条件 测试结果完成性 测试结果分析 | 3 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性 | 2 |
|  | 总分 | 20 |
| 基本要求 | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 15 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 20 |
|  | 其他 | 5 |
|  | 总分 | 50 |

# 四、说明

1、赛车场地由2块细木工板（长244cm，宽122cm，厚度自选）拼接而成，离地面高度不小于6cm（可将垫高物放在木工板下面，但不得外露)。板上边界线由约2cm宽的黑胶带构成；虚线由2cm宽、长度为10cm、间隔为10cm的黑胶带构成；起点/终点标志线、转弯标志线和超车标志区线段由1cm宽黑胶带构成。图1中斜线所画部分应锯掉。

2、车体（含附加物）的长度、宽度均不超过40cm，高度不限，采用电池供电，不能外接电源。

3、测试中甲、乙两车均应正常行驶，行车道与超车区的宽度只允许一辆车行驶，车辆只能在超车区进行超车（车辆先从行车道到达超车区，实现超车后必须返回行车道）。甲乙两车应有明显标记，便于区分。

4、甲乙两车不得发生任何碰撞，不能出边界掉到地面。

5、不得使用小车以外的任何设备对车辆进行控制，不能增设其它路标或标记。

6、测试过程中不得更换电池。

7、评测时不得借用其他队的小车。

LC谐振放大器（4题）

一、任务

设计并制作一个LC谐振放大器。

二、要求

设计并制作一个低压、低功耗LC谐振放大器；为便于测试，在放大器的输入端插入一个40dB固定衰减器。电路框图见图1。

# 1. 基本要求

（1）衰减器指标：衰减量40±2dB，特性阻抗50Ω，频带与放大器相适应。

（2）放大器指标：

a）谐振频率：；允许偏差±100kHz；

b）增益：不小于60dB；

c）−3dB带宽：；带内波动不大于2dB；

d）输入电阻：；

e）失真：负载电阻为200Ω，输出电压1V时，波形无明显失真。

（3）放大器使用3.6V稳压电源供电（电源自备）。 最大不允许超过360mW，尽可能减小功耗。

# 2. 发挥部分

（1）在-3d带宽不变条件下，提高放大器增益到大于等于80dB。

（2）在最大增益情况下，尽可能减小矩形系数。

（3）设计一个自动增益控制（AGC）电路。AGC控制范围大于40dB。AGC 控制范围为（dB）。

（4）其他。

# 三、说明

1、图2是 LC谐振放大器的典型特性曲线，矩形系数。

2、放大器幅频特性应在衰减器输入端信号小于5mV时测试（这时谐振放大器的输入）。所有项目均在放大器输出接200Ω负载电阻条件下测量。

3、功耗的测试：应在输出电压为1V时测量。

4、文中所有电压值均为有效值。

四、评分标准

| 设计报告 | 项目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 方案论证 | 比较与选择 方案描述 | 3 |
|  | 理论分析 与计算 | 增益 AGC 带宽与矩形系数 | 6 |
|  | 电路设计 | 完整电路图 输出最大不失真电压及功耗 | 6 |
|  | 测试方案 与结果 | 测试方法与仪器 测试结果及分析 | 3 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性 | 2 |
|  | 总分 | 20 |
| 基本要求 | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 15 |
|  | 完成第（2）项 | 19 |
|  | 完成第（3）项 | 10 |
|  | 其他 | 6 |
|  | 总分 | 50 |

简易数字信号传输性能分析仪（5题）

一、任务

设计一个简易数字信号传输性能分析仪，实现数字信号传输性能测试；同时，设计三个低通滤波器和一个伪随机信号发生器用来模拟传输信道。

简易数字信号传输性能分析仪的框图如图1所示。图中，和是数字信号发生器产生的数字信号和相应的时钟信号；是经过滤波器滤波后的输出信号；是伪随机信号发生器产生的伪随机信号；是信号与经过电容的信号之和，作为数字信号分析电路的输入信号；和是数字信号分析电路输出的信号和提取的同步信号。

二、要求

# 1. 基本要求

（1）设计并制作一个数字信号发生器：

a）数字信号为的m序列，其时钟信号为。

b）数据率为，按10kbps步进可调。数据率误差绝对值不大于1％；

c）输出信号为 TTL电平。

（2）设计三个低通滤波器，用来模拟传输信道的幅频特性：

a）每个滤波器带外衰减不少于40dB/十倍频程；

b）三个滤波器的截止频率分别100kHz、200kHz、500kHz，截止频率误差绝对值不大于10％；

c）滤波器的通带增益在范围内可调。

（3）设计一个伪随机信号发生器用来模拟信道噪声：

a）伪随机信号为的m序列；

b）数据率为10Mbps，误差绝对值不大于1％；

c）输出信号峰峰值为100mV，误差绝对值不大于10%。

（4）利用数字信号发生器产生的时钟信号进行同步，显示数字信号的信号眼图，并测试眼幅度。

# 2. 发挥部分

（1）要求数字信号发生器输出的采用曼彻斯特编码。

（2）要求数字信号分析电路能从中提取同步信号并输出；同时，利用所提取的同步信号进行同步，正确显示数字信号的信号眼图。

（3）要求伪随机信号发生器输出信号幅度可调，的峰峰值范围为100mV～TTL电平。

（4）改进数字信号分析电路，在尽量低的信噪比下能从中提取同步信号，并正确显示的信号眼图。

（5）其他。

# 三、说明

1、在完成基本要求时，数字信号发生器的时钟信号送给数字信号分析电路（图1中开关S闭合）；而在完成发挥部分时，不允许送给数字信号分析电路（开关S断开）。

2、要求数字信号发生器和数字信号分析电路各自制作一块电路板。

3、要求、、、、和信号预留测试端口。

4、基本要求（1）和（3）中的两个m序列，根据所给定的特征多项式和，采用线性移位寄存器发生器来产生。

5、基本要求（2）的低通滤波器要求使用模拟电路实现。

6、眼图显示可以使用示波器，也可以使用自制的显示装置。

7、发挥部分（4）要求的“尽量低的信噪比”，即在保证能正确提取同步信号前提下，尽量提高伪随机信号的峰峰值，使其达到最大，此时数字信号分析电路的输入信号信噪比为允许的最低信噪比。

# 四、评分标准

| 设计报告 | 项目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 方案论证 | 比较与选择 方案描述 | 2 |
|  | 理论分析与计算 | 低通滤波器设计 m序列数字信号 同步信号提取 眼图显示方法 | 6 |
|  | 电路与程序设计 | 系统组成 原理框图与各部分的电路图 系统软件与流程图 | 6 |
|  | 测试方案与结果 | 测试结果完整性 测试结果分析 | 4 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要 正文结构规范 图表的完整与准确性 | 2 |
|  | 总分 | 20 |
| 基本要求 | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 8 |
|  | 完成第（2）项 | 15 |
|  | 完成第（3）项 | 6 |
|  | 完成第（4）项 | 16 |
|  | 其他 | 5 |
|  | 总分 | 50 |